## Slide 1: AKVIZICIJA ELEKTROFIZIOLOŠKIH SIGNALA PROJEKAT
Uticaj maski na proces obrade informacija pri posmatranju lica
Kandidati
Matija Milošević, br. indeksa 2018/0443
Luka Vučenović, br. indeksa 2019/0631
Mentor
dr Milica Jankovic, vanredni profesor

## Slide 2: Uvod
Evocirani potencijali (EP) su električne aktivnosti pojedinih centara u nervnom sistemu izazvane nekom pobudom. EP se standardno izazivaju vizuelnom, auditivnom, magnetskom ili električnom stimulacijom senzornih ili motornih puteva.
P-300 – javlja se kod kognitivnih (mentalnih) zadataka (npr. otkrivanje stimulusa „mete“ u nizu stimulusa). Pik P-300 se javlja kada pojedinac zapazi lice.
Cilj projekta:
  Snimanje EEG signala sa ciljem izdvajanja EP signala
  Uočavanje pika P-300
  Razmatranje karakteristika pika P-300 u zavisnosti od razlika prikazanog stimulusa(poznato ili nepoznato lice, sa ili bez maske)

## Slide 3: Metoda
U ispitivanju je učestvovalo 3 ispitanika starosti od 22 godine.
Instrumentacija
  OpenBCI Ganglion ploča
    4 elektrode za snimanje plus referentna elektroda i elektroda za uzemljenje
    Frekvancija odabiranja – 200Hz
  OpenBCI open-source platforma za akviziciju signala
  Openvibe softver za prikazivanje slika(stimulusa) i uskladjivanje akvizicije sa stimulusima

## Slide 4: Metoda
Vrste stimulusa
  Poznato lice bez maske
  Poznato lice sa maskom
  Nepoznato lice bez maske
  Nepoznato lice sa maskom
Tok eksperimenta
  128 stimulusa – kod jednog ispitanika prikazana su po dva poznata i nepoznata lica sa i bez maske(8 stimulusa ponovljenih po 16 puta), kod ostala dva ispitanika takodje 128 stimulusa ali pokazivana su samo dva poznata lica sa i bez maske(4 stimulusa ponovljena po 32 puta)
  Pre stimulusa(slike lica), prikazuje se krst za fokusiranje(traje 3000ms), nakon krsta prikazuje se slika lica(3000 ms), i na kraju sledi odmor od(2000 ms).

## Slide 5: Metoda
Pozicije elektroda i kanali koji im odgovaraju: Čelo-GND, Mastoidna kost-referntna K1-O2,K2-O1,K3-P3,K4-C3.
Obrada EP signala
  Obradu prikupljenih signala smo vršili koristeći MATLAB.
    Filtriranje(0.1 – 15Hz)
    Izdvajanje stimulusa
    Korekcija bazne linije
    Usrednjavanje po željenim klasama

## Slide 6: Rezultati
Pik P-300 se javlja na graficima, kao što se može videti, u zavisnosti od vrste stimulusa, elektrode i individualno ispitanika do ispitanika oko 300 ms od stimulusa(u nekim situacijama pre, dok u nekim posle).

## Slide 7: Zaključak
Pomoću sistema za obradu signala uspeli smo da izdvojimo i prikažemo pik P-300.
Kod ispitanika se može uočiti razlike u vrednostima amplituda pika(pogotovu prva dva ispitanika u odnosu na trećeg).
Latenca kod svih ispitanika na svakome kanalu i za različite klase stimulusa je približno jednaka i iznosi očekivanih 300 ms.
Ono što smo takodje uočili tokom usrednjvanja signala da broj stimulusa koji je neophoda da bi P-300 mogao da se uoči je preko 50(u našem slučaju 64).